## Slide 1: Tilannekatsaus biokaasun tuotantoon 8.4.2026
Ke 8.4.2026
Kemijärven biolaitosselvitys -hanke
Mari Hälinen, projektipäällikkö
Kemijärven kaupunki / Business Kemijärvi

## Slide 2: Sisältö
1. Syötekartoituksen tulokset
a. vastanneiden kiinnostus
b. määrät ja energiapotentiaalit
c. syötteiden sijainnit ja logistiikka
2. Mädätejäännöksen pääravinteet
3. Riskitekijät syötteiden saatavuudessa

## Slide 3: 1. Syötekartoituksen tulokset
Maatalouden lannat ja nurmi
Poroteurastamojen sivutuotteet
Vesistökunnostusten kala- ja kasvustomassat
Jätevesilietteet
Biojäte

## Slide 4: A) Kiinnostus
Chart: Kemijärven viljelijöiden kiinnostus biokaasulannan tuotantoon
| Kyllä | Ei | En osaa sanoa
Vastanneiden kiinnostus biokaasulannan tuotantoon | 0.41667 | 0.083333 | 0.5
Chart: Kemijärven viljelijöiden kiinnostus biokaasunurmien tuotantoon
| Kyllä | Ei | En osaa sanoa
Kiinnostus biokaasunurmien tuotantoon | 0.7619 | 0.095238 | 0.14286
Muut massat:
Kiinnostusta, jos ei aiheuta lisäkuluja tai kulut pienenevät
Kiinnostusta kiristyvän lainsäädännön vuoksi

## Slide 5: B) Määrät ja energiasisältö
”Puhdas” linja | ton/v | MWh/v
Naudan lietelanta k-a 9 % | 16 900 | 2 222
Naudan kuivikelanta k-a 30 % | 1250 | 601
Nurmisäilörehu k-a 30 % | 930 | 801
Porojen maha-suolijäte | 160 | 276
yht. | 19 240 | 3 901
”Likainen” linja | ton/v | MWh/v
Biojäte (Lapeco) | 3 000 | 3 141
Jätevesilietteet k-a 20 % Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä | 9 400 | 2 575
yht. | 12 400 | 5 716

## Slide 6: B) Määrät ja energiasisältö
Kemijärven ympäryskunnista yhteensä kuusi tilaa kiinnostunut = 25 600 ton/v lietettä k-a 9%
= 3 370 MWh

## Slide 7: C) Syötteiden sijainnit ja logistiikka
Määräpainotettu kuljetusetäisyys lietelantatonnilta 20 km, Kemijärven kotieläintilat
Määräpainotettu kuljetusetäisyys ilmoitetuilta pelloilta 22 km, Kemijärven viljelijät
Ympäryskuntien kotieläintilat
Poroteurastamo
Jätevedenpuhdistamo
120km
140km

## Slide 8: C) Syötteiden sijainnit ja logistiikka
Teurasjätettä saatavilla loka-tammikuussa, hoitokalastuskalaa saatavilla huhti-toukokuussa
  Näiden varastointi? Biokaasulaitoksen tontilla?
Mädätejäännöksen varastointi tiloilla
  kolmella Kemijärven tilalla suunnitelmissa satelliittilietesäiliö
  tunnistettuja tyhjiä säiliöitä Isokylällä, Seljänperällä ja Pahkakummussa
  Mädätteen kuivaus laitoksella?
120km

## Slide 9: 2. Puhtaan linjan ravinteet
Käsittelemätön naudan lietelanta 16 900 ton | Käsittelemätön raaka-aine, puhdas linja, 19 000 t
Typpi: 91 t | Typpi: 103 t
Fosfori: 16 t | Fosfori: 18 t
Kalium: 82 t | Kalium: 91 t
Vesiliuk. typpi: 51 t | Vesiliuk. typpi: 52 t
Prosessissa orgaaninen aines hajoaa -> CH₄ ja CO₂
Pääravinnemäärät (N, P, K) säilyvät mädätyksessä suurin piirtein samana
Typen laatu muuttuu -> Ammoniumtypen osuus mädätyksen jälkeen ~60–75 % kokonaistypestä, alun perin ~50-60 %
Mahdollinen typpihaihdunta tapahtuu mädätteen varastoinnin tai levityksen aikana

## Slide 10: 3. Riskitekijät syötteiden saatavuudessa
Maatalousmassat:
  Kemijärven ympäryskuntien kotieläintiloilla on laajentamissuunnitelmia ja jäljellä yli 10 vuotta työvuosia
  Iso osa Kemijärvellä kyselyyn vastanneista kotieläintiloista pystyisi itse sitoutumaan tuotantoon 5-10 vuotta
  Lietteet 16 900 ton -> 7000 ton
  Peltoja näillä tiloilla n. 520 ha
  Mädätteen varastointisäiliöt
Jätevesilietteet ja biojäte:
  Kustannukset verrattuna nykyiseen käsittelyyn
  Muut käsittelyratkaisut ja biokaasuselvitykset eri alueilla

## Slide 11
Mari Hälinen
projektipäällikkö
Kemijärven biolaitosselvitys -hanke
040 1884275
mari.halinen@kemijarvi.fi